#### SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA

prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na

„PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH”

Szczegółowy opis zadań:

| Zadanie nr | Nazwa | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH DOJAZDOWYCH | - KORYTOWANIE O GŁEBOKOŚCI ODPOWIEDNIO ZGODNIE Z PRZEDMIAREM; UROBEK DO ZAGOSPODAROWANIA WE WŁASNYM ZAKRESIE PRZEZ WYKONAWCĘ; - PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA; - PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO GRANITOWEGO O GRUB. ODPOWIEDNIO JAK W PRZEDMIARZE; - NAWIERZCHNIA ASFALTOWA GRUB. 4CM W STANDARDZIE WARSTWY ŚCIERALNEJ; - REGULACJA WŁAZÓW - WPUSTY DESZCZOWE NA STUDNIACH BETONOWYCH Z OSADNIKIEM I SYFONEM; PRURY PCV FI 160 LITE; - KRAWĘŻNIKI WIBROPRASOWANE 15/30 NA ŁAWIE BETONOWEJ Z BETONU B10; |
| 2 | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W JUSTYNCE | - ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ; - DODATKOWO UTWARDZENIE PLACU O POWIERZCHNI 500 M2 – PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO GRANITOWEGO GRUB. 8CM, NAWIERZCHNIA ASFALTOWA GRUB. 5CM O STANDARDZIE WARSTWY ŚCIERALNEJ. |