#### SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA

prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W "NOWYM" MROCZENIU”

| Zadanie nr | Nazwa zadania | Opis zadania |
| --- | --- | --- |
| 1 | UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W "NOWYM" MROCZENIU | ZGODNIE Z SIWZ, PROJEKTEM BUDOWLANYM I ZAPISAMI PRZEDMIARU. PRZEWODY KANALIZACYJNE I WODOCIĄGOWE PODLEGAĆ BĘDĄ OBOWIĄZKOWI „KAMEROWANIA” WEWNĄTRZ. TRASA PRZEBIEGU SIECI MUSI ZOSTAĆ OZNAKOWANA TABLICZKAMI INFORMACYJNYMI. W KALKULACJI CENY NALEŻY ZAMIENIE WYCENIĆ ZBIORNIK POMPOWNI ŚCIEKÓW P1 TYPU B Z POLIMEROBETONU, O ŚREDNICY D = 1200 MM O WYSOKOŚCI 5,27 M (POPRZEDNIO H = 4,23 M). W PRZEPOMPOWNIACH I STACJI SPRĘŻARKOWEJ WSZYSTKIE ELEMENTY WYPOSAŻENIA MUSZĄ BYĆ WYKONANE ZE STALI KWASOODPORNEJ. PONADTO PRZEPOMPOWNIE NALEŻY DODATKOWO WYPOSAŻYĆ, POZA PŁYWAKAMI, W SONDY SYGNALIZUJĄCE POZIOM ŚCIEKÓW I URUCHAMIAJĄCE POMPY. NA PRZEPOMPOWNIACH NALEŻY ZAMONTOWAĆ URZĄDZENIA GSM DO POWIADAMIANIA. |