SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, DROGOWYCH

Nazwa zamówienia

„REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG GMINNYCH, POSERZENIA POBOCZA, UZUPEŁNIENIE CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ”

CPV 45233141-9

CPV 45233142-6

CPV 45233222-1

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA BARANÓW

Ul. Rynek 21

63-604 Baranów

1.   WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem zamówienia są:

„REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG GMINNYCH, POSERZENIA POBOCZA, UZUPEŁNIENIE CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ”

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie remontów cząstkowych na drogach gminnych (łatanie dziur masą na gorąco i wyrównanie nawierzchni ) wraz z częściową wymianą nawierzchni asfaltowej ponadto poszerzenia istniejącej drogi w Słupi pod Kępnem wykonanie  chodnika w miejscowości „Młynarka”.

  - Zakres zastosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowi część Dokumentów Przetargowych i winna być wykorzystana przez Oferentów biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na powyższe roboty.

  - Zakres robót objętych Specyfikacją

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robót branży drogowej szczegółowo określony w Przedmiarach Robót.

1.4.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność ze Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru, wyznaczonego przez Inwestora.

    - Przekazanie terenu budowy

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie zgodnie z umową.

- MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom przedmiarów robót oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z obowiązującą normą lub aprobatą techniczną.

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zadania muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszą być spełnione zasady określone w załącznikach do tych dokumentów.

- SPRZĘT

Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt 
i maszyny właściwe dla danego rodzaju robót, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Nakłady pracy sprzętu winny wynikać z katalogów nakładów rzeczowych, 
z uwzględnieniem założeń ogólnych i szczegółowych.

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy nie zostaną dopuszczone do robót przez Inspektora Nadzoru.

- TRANSPORT

Środki transportu technologicznego i zewnętrznego winny być dobrane przy uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy.

- WYKONANIE ROBÓT- WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT

5.1. Utwardzenie drogi – Łącznik Feliksów – Droga nr 39

- mechaniczne wykonanie koryta szerokości 4,20m i długości 344.50m i głębokości 20cm

- wykonanie podbudowy z tłucznia (mieszanki granitowej) – 0-63 gr.15cm – 1446,9 m2

- wykonanie warstwy górnej z tłucznia (mieszanki granitowej)- 0-31,5 gr. 5cm – 1446,9 m2

- wykonanie nowej warstwy wierzchniej – asfaltowej gr. 0.04m, szerokości  4 m,1378 m2

5.2. Wykonanie chodnika przy torach w miejscowości Młynarka

- wykonanie korytowania pod chodnik o szerokości 1.70m długości 10.80m i głębokości 20cm

- profilowanie i zagęszczenie podłoża 18.36m2

- wykonanie rowków pod obrzeża betonowe

- wykonanie ławy pod obrzeża betonowe

- montaż obrzeży betonowych o wym. 8 x 30 x 100 dł. 12.50m

- montaż obrzeży betonowych o wym. 6 x 25 x 100 dł. 10.80m

- wykonanie podbudowy betonowej z betonu B15 gr. 12cm

- ułożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6cm szarej

5.3. Remont cząstkowy wraz z poszerzeniem pobocza – Słupia pod Kępnem

Remont cząstkowy

- remont cząstkowy istniejących dziur mieszanką asfaltową (odtworzenie nawierzchni jezdni – frezowanie dziur, wzmocnienie podbudowy tłuczniem, ułożenie nowej nawierzchni o gr. 0.04m )

Poszerzenie pobocza

- wykonanie korytowania przy poszerzeniu pobocza o szerokości 1.20m długości 142m i głębokości 34cm pod warstwy konstrukcyjne

- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża przy poszerzeniu drogi

- wykonanie warstwy podsypki gr. 10cm szerokości 1.20m i długości 142m

- wykonanie podbudowy z tłucznia (mieszanki granitowej) – 0-63 gr.15cm – 170.40m2

- wykonanie warstwy górnej z tłucznia (mieszanki granitowej)- 0-31,5 gr. 5cm – 170.40m2

- skropienie tłucznia asfaltem 170.40m2

- wykonanie nowej warstwy wierzchniej – asfaltowej gr. 0.04m

5.4. Remont cząstkowy wraz z częściową wymianą nawierzchni – Słupia ul. Leśna

Częściowa wymiana nawierzchni z uzupełnieniem podbudowy

- ciecie istniejącej nawierzchni asfaltowej

- rozebranie istniejącej popękanej nawierzchni asfaltowej – 121.60m2

- wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość 6km

- wykonanie profilowania i zagęszczania pod istniejące warstwy konstrukcyjne

- wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem o grubości do  0.10m

- skropienie tłucznia asfaltem 120.60m2

- wykonanie nowej warstwy wierzchniej – asfaltowej gr. 0.04m – 120.60m2

Remont cząstkowy istniejących dziur

- remont cząstkowy istniejących dziur mieszanką asfaltową (odtworzenie nawierzchni jezdni – frezowanie dziur, wzmocnienie podbudowy tłuczniem, ułożenie nowej nawierzchni o gr. 0.04m )

5.5. Remont cząstkowy wraz z częściową wymianą nawierzchni – Wykonanie dojazdu ul. Wąska – Słupia pod Kępnem

- oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej

- skropienie asfaltem, łatanie dziur emulsją i grysami

- wyrównanie istniejących nierówności mieszanką asfaltową – remont cząstkowy ubytków

- regulacja pionowa studzienek szt. 2

5.6. Utwardzenie drogi na ul. Jarzębinowej – Murator

- mechaniczne wykonanie koryta szerokości 4,20m i długości 220.40m i głębokości 20cm

- wykonanie podbudowy z tłucznia (mieszanki granitowej) – 0-63 gr.15cm – 925.68m2

- wykonanie warstwy górnej z tłucznia (mieszanki granitowej)- 0-31,5 gr. 5cm – 925.68m2

- wykonanie warstwy wierzchniej – asfaltowej gr. 0.04m – 881.60m2

- regulacja pionowa studzienek szt. 2

5.7. Poszerzenie wjazdu drogi – Mroczeń (koło Kwapisza)

- wykonanie korytowania przy poszerzeniu zjazdu z drogi o głębokości 34cm pod warstwy konstrukcyjne – 48m2

- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża przy poszerzeniu zjazdu drogi

- wykonanie warstwy podsypki gr. 10cm 48m2

- wykonanie podbudowy z tłucznia (mieszanki granitowej) – 0-63 gr.15cm – 48m2

- wykonanie warstwy górnej z tłucznia (mieszanki granitowej)- 0-31,5 gr. 5cm – 48m2

- skropienie tłucznia asfaltem 48m2

- wykonanie nowej warstwy wierzchniej – asfaltowej gr. 0.04m – 48m2

5.8. Wymiana istniejącej warstwy wierzchniej łącznik Mroczeń – Joanka

- rozebranie istniejącej popękanej nawierzchni asfaltowej szerokość 1.40m i długości 135.50m – 189.70m2

- wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość 6km

- wykonanie profilowania i zagęszczania pod istniejące warstwy konstrukcyjne

- wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem o grubości do  0.10m

- skropienie tłucznia asfaltem 189.70m2

- wykonanie nowej warstwy wierzchniej – asfaltowej gr. 0.04m – 189.70m2

Poszerzenie wjazdu drogi

- wykonanie korytowania pod nowe warstwy konstrukcyjne

- wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość 6km

- wykonanie podbudowy z tłucznia (mieszanki granitowej) – 0-63 gr.15cm – 18m2

- wykonanie warstwy górnej z tłucznia (mieszanki granitowej)- 0-31,5 gr. 5cm – 18m2

- skropienie tłucznia asfaltem 18m2

- wykonanie nowej warstwy wierzchniej – asfaltowej gr. 0.04m – 18m2

5.9. Częściowa wymiana istniejącej warstwy wierzchniej łącznik Feliksów – Mroczeń oraz remonty cząstkowe drogi

- remont cząstkowy istniejących dziur mieszanką asfaltową (odtworzenie nawierzchni jezdni – frezowanie dziur, wzmocnienie podbudowy tłuczniem, ułożenie nowej nawierzchni o gr. 0.04m )

- ciecie istniejącej nawierzchni asfaltowej

- rozebranie istniejącej popękanej nawierzchni asfaltowej – 114.113m2

- wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość 6km

- wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem o grubości do  0.10m

- skropienie tłucznia asfaltem 114.113m2

- wykonanie nowej warstwy wierzchniej – asfaltowej gr. 0.04m – 114.113m2

5.10. Częściowa wymiana istniejącej warstwy wierzchniej łącznik Łęka Mroczeńska wjazd na Zapłocie

- ciecie istniejącej nawierzchni asfaltowej

- rozebranie istniejącej popękanej nawierzchni asfaltowej – 208.80m2

- wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość 6km

- wykonanie profilowania i zagęszczania pod istniejące warstwy konstrukcyjne

- wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem o grubości do  0.10m

- skropienie tłucznia asfaltem 208.80

- wykonanie nowej warstwy wierzchniej – asfaltowej gr. 0.04m – 208.80m2

5.11. Częściowa wymiana istniejącej warstwy wierzchniej łącznik Łęka Mroczeńska – Grębanin oraz remonty cząstkowe drogi.

- ciecie istniejącej nawierzchni asfaltowej

- rozebranie istniejącej popękanej nawierzchni asfaltowej – 462m2

- wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość 6km

- wykonanie profilowania i zagęszczania pod istniejące warstwy konstrukcyjne

- wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem o grubości do  0.10m

- skropienie tłucznia asfaltem 462m2

- wykonanie nowej warstwy wierzchniej – asfaltowej gr. 0.04m – 462m2

Remont cząstkowy istniejących dziur

- remont cząstkowy istniejących dziur mieszanką asfaltową (odtworzenie nawierzchni jezdni – frezowanie dziur, wzmocnienie podbudowy tłuczniem, ułożenie nowej nawierzchni o gr. 0.04m )

- powierzchniowe utrwalenie nawierzchni przy pomocy grysów 50.68m2

5.12. Częściowa wymiana istniejącej warstwy wierzchniej Kolonia Grębanin oraz remonty cząstkowe drogi.

- ciecie istniejącej nawierzchni asfaltowej

- rozebranie istniejącej popękanej nawierzchni asfaltowej – 397.06m2

- wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość 6km

- wykonanie profilowania i zagęszczania pod istniejące warstwy konstrukcyjne

- wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem o grubości do  0.10m

- skropienie tłucznia asfaltem 397.06m2

- wykonanie nowej warstwy wierzchniej – asfaltowej gr. 0.04m – 397.06m2

Remont cząstkowy istniejących dziur

- remont cząstkowy istniejących dziur mieszanką asfaltową (odtworzenie nawierzchni jezdni – frezowanie dziur, wzmocnienie podbudowy tłuczniem, ułożenie nowej nawierzchni o gr. 0.04m )

- powierzchniowe utrwalenie nawierzchni przy pomocy grysów 194.68m2

5.13. Wykonanie progów zwalniających – Kolonia Grębanin II – szt. 2

- ciecie istniejącej nawierzchni asfaltowej

- rozebranie istniejącej popękanej nawierzchni asfaltowej – 26.00m2

- wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość 6km

- wykonanie progu zwalniającego asfaltowego wys. 10cm wym. 5.20m x 2.50m – szt. 2

5.14. Wykonanie progów zwalniających – ul. Jasna – Murator

- ciecie istniejącej nawierzchni asfaltowej

- rozebranie istniejącej popękanej nawierzchni asfaltowej – 11.00m2

- wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość 6km

- wykonanie progu zwalniającego asfaltowego wys. 10cm  wym. 4.40m x 2.50m – szt. 1

6. 	Warunki wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarami robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty należy wykonać wg obowiązujących norm.

Przed złożeniem oferty, Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z zakresem robót i zgłosić ewentualne uwagi.

6.1 Podbudowy – wymagania

Podbudowy należy wykonać z tłucznia bazaltowego grubości po zagęszczeniu jak obmiarach robót:

- warstwy dolne stanowi tłuczeń bazaltowy niesortowany  o sortymencie 0-63 mm

-  warstwy górne stanowi tłuczeń bazaltowy niesortowany  o sortymencie 0-31,5  mm

Tłuczeń musi spełniać normę PN-B-11112 dla klasy drugiej odmiany drugiej.

Do każdej dostawy winien być dołączony atest zgodny z w/w normą.

6.2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inwestorem , Wykonawca dostarczy do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno bitumicznej, oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych jej składników.

6.2.1 Szerokość  warstwy

Szerokość warstwy mieszanek mineralno – bitumicznych nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +5 cm, -5 cm.

6.2.1. Grubości warstwy

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości warstwy nie powinny przekraczać +/-10%.

7.      Odbiór i rozliczenie robót

7.1   Podstawą odbioru jest:

-   niniejsza specyfikacja techniczna

-   oświadczenie o zastosowanych materiałach – wraz z wskazaniem

dokumentu odniesienia

7.2   Przy realizacji zakresu robót objętych niniejszą specyfikacją przewiduje się

odbiory:

-  odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

-  w razie potrzeby – badanie zagęszczenia podbudowy

-  odbiór końcowy – dotyczący realizacji całego zadania / przedmiotu umowy/

Odbiór robót

Roboty zanikające należy zgłaszać do odbioru inspektorskiego. Warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego będzie zakończenie robót, potwierdzone przez inspektora nadzoru, oraz przedłożenie kompletu dokumentów 
odbiorowych. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie powiadomić zamawiającego 
o zakończeniu robót.

Rozliczenie robót  zgodne z zakresem i przedmiarami

Termin realizacji robót:  zgodnie z zawartą umową z Inwestorem.