SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA

prowadzonego w trybie "przetarg nieograniczony" na "PRZEBUDOWY I REMONTY DRÓG GMINNYCH"

ZADANIE 1

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W ŁĘCE MROCZEŃSKIEJ - DROGA O SZEROKOŚCI 3,0M I DŁUGOŚCI 350,00M; WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO GRANITOWEGO LUB BAZALTOWEGO FRAKCJI 0-31,5MM O GRUB. 20CM W UPRZEDNIO WYKONANYM KORYCIE NA WARSTWIE ODSĄCZAJĄCEJ Z KRUSZYWA NATURALNEGO GRUB. 10CM; NA TAK PRZYGOTOWANEJ PODBUDOWIE NALEŻY UŁOŻYĆ NAWIERZCHNIĘ Z MASY ASFALTOWEJ (GRYSOWO-ASFALTOWA) GRUB. 4CM; POBOCZA I ZJAZDY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO O SZEROKOŚCI 0,50M Z KAŻDEJ STRONY;

ZADANIE 2

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W DONABOROWIE - DROGA O SZEROKOŚCI 3,5M I DŁUGOŚCI 1100,0M; WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO GRANITOWEGO LUB BAZALTOWEGO FRAKCJI 0-31,5MM O GRUB. 20CM NA UPRZEDNIO WYPROFILOWANEJ PODBUDOWIE; NA TAK PRZYGOTOWANEJ PODBUDOWIE NALEŻY UŁOŻYĆ NAWIERZCHNIĘ Z MASY ASFALTOWEJ (GRYSOWO-ASFALTOWA) GRUB. 4CM; W CENIE NAWIERZCHNI NALEŻY SKALKULOWAĆ WYKONANIE POBOCZY Z KRUSZYWA NATURALNEGO (ŻWIR) O SZEROKOŚCI 0,70M Z KAŻDEJ STRONY; WZDŁUŻ DROGI ZAKŁADA SIĘ ODBUDOWĘ ROWÓW;

ZADANIE 3

BUDOWA KŁADKI DLA PIESZYCH W BARANOWIE - KŁADKA O NAWIERZCHNI DREWNIANEJ NA KONSTRUKCJI STALOWEJ ZAMKNIETA OBUSTRONNIE STALOWYMI BALUSTRADAMI; BELKI STALOWE OPARTE NA PRZYCZÓŁKACH BETONOWYCH; POCZĄTEK I KONIEC KŁADKI ZAMKNIETY CHODNIKIEM Z KOSTKI BETONOWEJ;

ZADANIE 4

UTWARDZENIE DROGI BARANÓW-ALBERTÓW

WYKONANIE NAWIERZCHNI Z FREZOWINY ASFALTOWEJ LUB KRUSZYWA ŁAMANEGO O GRUB. 12CM W UPRZEDNIO WYKONANYM KORYCIE; W CENIE NAWIERZCHNI NALEŻY SKALKULOWAĆ WYKONANIE POBOCZY Z KRUSZYWA NATURALNEGO (ŻWIR) O SZEROKOŚCI 0,70M Z KAŻDEJ STRONY;

ZADANIE 5

UTWARDZENIE DROGI MROCZEŃ-KATARZYNKA

WYKONANIE NAWIERZCHNI Z FREZOWINY ASFALTOWEJ LUB KRUSZYWA ŁAMANEGO O GRUB. 12CM W UPRZEDNIO WYKONANYM KORYCIE; W CENIE NAWIERZCHNI NALEŻY SKALKULOWAĆ WYKONANIE POBOCZY Z KRUSZYWA NATURALNEGO (ŻWIR) O SZEROKOŚCI 0,70M Z KAŻDEJ STRONY;